#### SÁRSZENTÁGOTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE

5/2008. ( III. 12. ) SZÁMÚ RENDELETE

### A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(Egységes szerkezetben a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelettel és a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelettel)

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv. 7. §. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja, és elrendeli annak alkalmazását.

#### A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) hatálya kiterjed Sárszentágota Község közigazgatási területére.

(2) A Község közigazgatási területén területet felhasználni, építési telket kialakítani, épületet továbbá műtárgyat kialakítani és más építményt építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és elbontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni

a) A szabályzattal együtt kezelendő szabályozási terv (M= 1:10.000, 1:2000)

b) az országos településrendezési és építési követelményekről kiadott rendelet

( továbbiakban: OTÉK) előírásai

c) az egyéb vonatkozó országos érvényű rendelkezések, szabványok és

d) a jelen rendeletben előírtaknak megfelelően lehet.

(3)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

2. §.

(1) A szabályozási előírás kötelező szabályozási elemeket, és irányadó szabályozási elemeket tartalmaz:

a) kötelező szabályozási elemek:

- Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határvonalai, azok terület felhasználása és övezeti előírásai. A területeket a jelen építési szabályzat előírásai, valamint az M= 1:10.000 teljes közigazgatási területre kiterjedő, és az M= 1:2000 léptékű szabályozási terv jelöli ki.

- Bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal), M= 1:2000-es, az M= 1:10.000 szabályozási tervlap tartalmaz.

- A közlekedési területek szabályozási szélességei.

b) Irányadó szabályozási elemek, a későbbiekben részletes szabályozási terv kötelezettséggel rendelkező területekre vonatkoznak, melyek módosítása a terv elkészítésével történhet. A szabályozási tervben egyértelműen megjelölt területen a meglévő településszerkezethez való logikus illeszkedés végett jelöltünk ki irányadó beépítést és szabályozást, ezek azonban a konkrét igények alapján módosulhatnak.

(2) A településfejlesztés igényeinek biztosítása érdekében a szabályozási tervben  körülhatárolt, általában külterületi területek beépíthető kategóriába sorolására csak akkor kerülhet sor, ha a terület felhasználásra konkrét igény jelentkezik, de ez ütemezve és szakaszosan is megvalósítható.

(3) A jelenleg külterületen található beépítésre szánt terület belterületbe vonásáról a képviselő testület esetenként dönthet, az OTÉK szerint felsorolt szakhatóságok hozzájárulásával, a szabályozási tervben jelöltek alapján történhet.

(4) A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni. A szabályozási terven fel kell tüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával.”.

TELEKALAKÍTÁS, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI

3. §.

(1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak és szabályozási előírásoknak megfeleljen.

(2) Új közúti feltárást igénylő, még beépítetlen lakóterületre szabályozási terv készítése kötelező.

(3) Telket alakítani és építést engedélyezni a rendeletben foglaltak szerint csak akkor szabad, ha az építkezés feltételei (terület előkészítés, vízrendezés, elő közművesítés, stb.) már adottak.

(4) A terület felhasználásnak és az övezetnek megfelelő építési feltételek létrejöttéig a földrészletek a kialakult helyzetnek megfelelően használandók.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. §.

II. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLET FELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK

TAGOZÓDÁSA

5. §.

(1) A település közigazgatási területe

a) Beépítésre szánt (beépített, továbbiakban beépítésre kijelölt) területre

b) Beépítésre nem szánt területekre soroltak.

(2) Az igazgatási területen belül a beépítésre szánt terület építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési előírások szerint az alábbi övezeteket tartalmazza.

a) Beépítésre szánt területek

1. Lakó

1.1. Falusias lakó  (LF)

2. Vegyes

2.1. Településközpont vegyes   (VT)

3. Gazdasági

3.1.  Gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület (GKSZ)

3.2.  Gazdasági ipari területek (Gip)

4. Különleges területek

4.1. Temetők területe (KÜL-T)

4.2. Nagykiterjedésű zöldterület templomkert

4.3. Vásártér (KÜL VA)

4.4. Nagykiterjedésű sportterület (KÜL S)

b) Beépítésre nem szánt területek

1. Közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési (KÖ)

2. Zöldterületi (KP)

3. Erdőterületi

3.1. Gazdasági erdő (EG)

3.2. Védőerdő (EV)

4. Mezőgazdasági

4.1. Általános (MA)

4.2. Korlátozott használatú  (MG MKO)

5. Vízgazdálkodási terület, területenként (területfelhasználási egységként) lehet megkülönböztetni. (V)

#### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

### LAKÓTERÜLETEK

6. §.

(1) A lakóterületek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az övezet területe falusias lakóterület.

(3) A lakóterületen a jelen HÉSZ-ban meghatározott lakóegységekre vonatkozó előírások, valamint az egyes övezetekre és alövezetekre vonatkozó előírások szerint lehet építményeket elhelyezni.

(4) Falusias lakóterületen az OTÉK 14. §-a szerint elhelyezhető épületek:

1. Lakóépület.

2. Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény.

3. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.

4. Szálláshelyet szolgáló épület.

5. Kézműipari építmény.

6. Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

7. Sportlétesítmény.

8. Üzemanyagtöltő.

(5) Az övezetek építési telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be.

(6)

(7)

(8) Közel sík területek esetében a telek lejtése az épület körüli járdától az út felé minimum 2 % legyen.

(9) Azon területeken ahol talajvízzel, rétegvízzel kell számolni csak kellő szigetelés-  sel ellátott pince épülhet.

(10) Kialakult területeken, ahol a hagyományos építészeti formajegyek megjelennek azok megőrzendők. A tetőgerinc irányát az átépítés során karakterében követni kell. Csak magastetős épületek építhetők. A tető héjazat csak pikkelyes fedésű lehet. Hullámlemez fedés nem alkalmazható.

(11) Terep szint alatti létesítmények az építési helyen túl nem nyúlhatnak ki. A terep- színt alatti építmények megengedett legnagyobb beépítettsége 50 %.

A BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉS A TELEK BEÉPÍTHETŐ TERÜLETRÉSZÉNEK MEGHATÁROZÁSA

7. §.

a) KIALAKULT LAKÓÖVEZETEKBEN

(1) A kialakult lakóövezetek beépítési módja oldalhatáron álló.

(2) Azokon a területeken, ahol a szabályozási terv és előírás másként nem rendelkezik az elő-, oldal-, és hátsókertekre az OTÉK előírásait kell figyelembe venni.

(3) A telekalakítási lehetőséggel rendelkező lakóterületeknél a készítendő szabályozási terv határozza meg az előkert méretét. Az előkert kialakítása 5-15 m között lehet.

(4) A hátsókert méretét az OTÉK alapján kell megállapítani. Amennyiben kialakult állapot következtében a telek e szerint nem építhető be, úgy ennél kisebb érték is megállapítható ugyancsak az OTÉK előírásainak figyelembevételével.

(5) A telken az építmény elhelyezése az elő- és hátsókert előbbiekben meghatározott értékeinek figyelembevételével kialakított építési helyen belül helyezhető el oly módon, hogy az oldalkert legkisebb mérete az OTÉK előírásainak megfeleljen. Amennyiben az átépítés ily módon nem lehetséges, az oldalkert minimális mérete 4,0 m-re csökkenthető, tűzrendészeti előírások figyelembevételével.

(6)

b) BEÉPÍTÉSRE SZÁNT LAKÓÖVEZETBEN

(7) A beépítésre kijelölt lakóalövezetek beépítési módját, és a telek beépíthetőségét az egyes területekre készítendő szabályozási tervben, és helyi építési előírásban kell rögzíteni.

KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK

LF I. JELÜ

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

8. §.

(1) Területei: A település azon régen kialakított nagytelkes lakóterületei, melyek nagyobb szerkezeti átalakítást nem igényelnek.

(2) Az övezet telkein maximum kétlakásos lakóépület helyezhető el.

(3) Az övezet lakótelkei kialakultak.

(4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m |
| kialakult jellemzően oldalhatáron álló | 800 | 30 | kialakult - 4,5 | 50 | kialakult | kialakult |

(5)

(6) Az építészeti karakter általában hagyományos kialakításához igazodni szükséges. Ilyen pl. a telekkel karakterében párhuzamos nyeregtető, melynek hajlásszöge maximum 450.

(7)

(8) Gazdasági célú építményt elhelyezni csak környezetvédelmi előírások betartásával lehet oly módon, hogy a környezetvédelmi határértékek nem haladhatják meg a lakóterületre előírt mértéket.

(9) Az OTÉK fogalom meghatározás 54. pontban felsorolt melléképítmények elhelyezhetők.

(10) A melléképítmény a főrendeltetésű épület mögött a hátsókertben az építési telek azon oldalán kell kialakítani, ahol a főépület áll. A telekhatártól való távolság kialakult általában 0-1,0 m, a kiszolgáló létesítmény csak magas tetővel készülhet.

LF II. JELŰ

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

9. §.

(1) Területei: A labdarúgó pálya környékén lévő lakóterületek.

(2)

(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m |
| oldalhatáron álló | 900 | 30 | - 4,5 | 50 | K min. 18 | K 45 |

(5) Az előkert mérete 5,0 m.

(6)

(7) Gazdasági célú építményt elhelyezni csak környezetvédelmi előírások betartásával lehet oly módon, hogy a környezetvédelmi határértékek nem haladhatják meg a lakóterületre előírt mértéket.

(9) Az OTÉK fogalom meghatározás 54. pontban felsorolt melléképítmények elhelyezhetők.

LF III. JELÜ

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

10. §.

(1) Területei: A szabályozási terv készítésére kijelölt nagykiterjedésű lakóterületek.

(2) A területre szabályozási terv készítése kötelező.

(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m |
| szabadon álló | K 1000 | 30 | - 4,5 | 50 | 20 | 50 |

(4) Az alövezet építési telkein csak az állattartásról szóló önkormányzati rendelet betartásával lehet haszonállatot tartani.

(5) Gazdasági célú építményt elhelyezni csak környezetvédelmi előírások betartásával lehet oly módon, hogy a környezetvédelmi határértékek nem haladhatják meg a lakóterületre előírt mértéket.

(6) Az OTÉK fogalom meghatározás 54. pontban felsorolt melléképítmények elhelyezhetők.

(7) Előkert 5-10 m között szabadon választva állapítandó meg, oldal- és hátsókertek az OTÉK előírásai szerint alakítandó ki.

(8) Csak magastetős épületek helyezhetők el.

VEGYES TERÜLET

TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET

11. §

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) A településközpont vegyes területén elhelyezhető:

1. Lakóépület.

2. Igazgatási épület.

3. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület.

4. Egyéb közösségi szórakoztató épület

5. Egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület.

(3) A településközpont vegyes területén nem helyezhető el önálló parkoló és garázs 3,5 t önsúlynál nagyobb tehergépjárművek, és az ilyeneket szállító gépjárművek részére.

(4) Az övezet telkeit teljes közművesítéssel kell ellátni.

(5) Terepszint alatti létesítmények a telkek építési helyein nem nyúlhatnak túl.

TV JELÜ TELEPÜLÉSKÖZPONT

VEGYES TERÜLET

12. §

(1) Területei: A tervben bejelölt jelenleg is településközpontot képző terület, illetve a felsőkörtvélyesi területen a 63-as út mentén.

(2)

(3) Az iskola, kultúrház, és községháza területén a zöldterületet csak az intézmények bővítésére lehet hasznosítani.

(4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m |
| kialakult oldalhatáron álló szabadon álló | kialakult min. 500 m  | 50 | kialakult - 7,5 | 30 | 10 |  |

   Új lakótelek esetében min. 800 m2, kiskereskedelmi, szolgáltató egység esetében min. 500 m2, egyéb intézmény (pl. iskola) normatíva szerint.

  Kivéve közintézményeket, egyházi intézményeket.

 Lakótelkek esetében kialakult, új esetében min. 30 m

(5) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1 m2/m2.

(6) Előkert mérete kialakult. Új építés esetében 5,0 m.

(7)

(8) Kézműves kisipari műhelyek, bemutató termek önálló telken is elhelyezhetők.

GAZDASÁGI TERÜLET

13. §

(1) Gazdasági területek meglévő, és beépítésre kijelölt gazdasági területre oszthatók.

(2) Az övezetek az alábbi alövezetekre tagozódnak.

2.1. Volt mezőgazdasági majorok területein található nagyszámú nagyüzemi állattartás területe Gm.

2.2. OTÉK szerinti újonnan kialakítható belterületen, illetve ahhoz kapcsolódó gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület jele: Gksz.

MEGLÉVŐ ÉS ÚJONNAN KIALAKÍTANDÓ GAZDASÁGI, KERESKEDELMI,

SZOLGÁLTATÓ TERÜLET

Gksz JELŰ TERÜLETEK

14.§

- Területei: Meglévő területek: Központi területen a bekötő úttól délre eső mezőgazdasági major mellett még be nem épített területek. Új területek: Bekötő út északi oldalán, valamint Felsőtöbörzsök területén.

- Az övezet telkein az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el.

- Az új övezetre minimum tömbönként szabályozási terv készítendő. A megvalósítási a jelenlegi művelést fenn kell tartani.

- Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m |
| szabadon álló | 800 | 40 | 9* | 30 | min. 20 m | szabályozás terv szerint |

- Technológiai berendezések kivételével.

- Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0 m2/m2

- A terület teljes közművesítéssel látandó el.

- Felszíni vízelvezetés a szabályozási tervben kiemelten kezelendő.

VOLT MEZŐGAZDASÁGI MAJOROK TERÜLETEIN TALÁLHATÓ

MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ TERÜLET

Gm JELŰ TERÜLETEK

15. §.

(1 Területei: A szerkezeti és szabályozási terveken feltüntetett külterületi terület.

(2) Az övezet területein a működő üzemek fejlesztéséhez, átalakításához szükséges épületek, és technológiai berendezések helyezhetők el.

(3)

(4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m |
| szabadon álló | 1200 | 50 | 12* | 30 | 18 | igény szerint |

 Technikai berendezések kivételével.

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

TEMETŐ TERÜLETE

KÜL-T JELŰ TERÜLET

16. §

(1)  A temető tartozik a területbe.

(2)  Beépíthetőség: max. 5 %

(csak a funkciót szolgáló épület, beépítettségbe számító építmény helyezhető el)

Építménymagasság: max. 4,5 m kivéve ravatalozó épületét.

Zöldfelületi arány: min. 75 %

Épület elhelyezéséhez, temető rendezéséhez, új temetőrész kialakításához kertépítészeti tervkészítése kötelező.

NAGYKITERJEDÉSŰ ZÖLDTERÜLET

TEMPLOMKERT (KÜL TK)

17.§

- A területet a terv lehatárolja.

- A terület a búcsúk megrendezésének, a zarándokhely kialakításának területe.

- A lakótelkekre vonatkozó építési korlátozás a terv készítéséig az érintettekkel egyeztetendő.

VÁSÁRTÉR TERÜLETE (KÜL-VA)

18.§

- Területe: Tervben bejelölt terület.

A terület vásárok megrendezésére szolgál.

- Elhelyezhető építmények:

-illemhelyek,

-vásártéri porta, igazgatási épület,

-mérlegház, büfé.

- A területet teljes közművesítéssel kell ellátni.

- A terület legnagyobb beépítettsége 5%.

- Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.

NAGYKITERJEDÉSŰ SPORT TERÜLET

KÜL-SP JELŰ TERÜLET

19. §

(1) A területbe a tervezett új sport terület tartozik.

(2)

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÉS FELÜLETEK

20. §

- A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

- A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:

közlekedési építmények

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

igazgatási épület

a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás

- A közutak, vasutak elhelyezése céljára a jelen szabályozási tervben előírt szélességű építési területet biztosítani kell.

- A közúthálózat elemei számára a beépítésre szánt területek mentén az alábbi szélességű építési területeket ill. szabályozási szélességet kell biztosítani:

| Országos főút |  |
| --- | --- |
| 63.sz. Szekszárd – Székesfehérvári II. rendű főút (Fehérvári út) | min. 40,0 m |
| Országos mellékutak |  |
| 63107 j. sárszentágotai bekötőút (Május 1. u.) | min. 16,0 m |
| 62117 j. felsőkörtvélyesi bekötőút (Iskola u.) | min. 16,0 m |
| 63111 j. felsőtöbörzsöki bekötőút | min. 25,0 m |
| Belterületi gyűjtőutak |  |
| Szabadság u., valamint folytatása a 63.sz. főútig | min. 16,0 m |
| Széchenyi u. | min. 12,0 m |
| Templom u. | min. 16,0 m |
| Erkel u. - Szt. István u. | min. 16,0 m |
| Lakóutcák |  |
| Meglévő és tervezett lakóutcák | változó, a szabályozási tervlap szerinti |

- A közúthálózat elemei számára külterületen, ill. a beépítésre nem szánt területek mentén az alábbi szélességű védőtávolságokat kell biztosítani:

- Az M8 (Ausztria)–Rábafüzes–Veszprém–Dunaújváros,Duna-híd–Szolnok–Fűzesabony gyorsforgalmi út beépítésre nem szánt területet érintő szakaszai mentén az út tengelyétől számított 250–250 m,

- A 63 sz. Szekszárd – székesfehérvári II. rendű főút tengelyétől 100-100 m,

- A meglévő és tervezett országos mellékutak mentén szintén a tengelytől mért 50-50 m,

- A külterületi feltáróutak esetében a védőtávolság tengelytől számított 30-30 m, a szabályozási terven jelöltek szerint.

A védőtávolságon belül építmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

- A Sárbogárd–(Börgönd)–székesfehérvári országos közforgalmú vasút mentén a védőtávolság 50-50 m.

- A védőtávolságokon belül építményt elhelyezni csak a vasúthatóság hozzájárulásával szabad.

- A gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül gyalogjárdákat kell biztosítani. A járda legkisebb hasznos szélessége (gyalogossáv) – más hatósági előírás hiányában – 0,75 m többszöröse, de legalább 1,50 m.

- Úttest kiemelt szegélye, valamint épület, kerítés mentén húzódó járda szélességét – a hasznos szélességen felül – 0,50-0,50 m-es biztonsági sávval meg kell növelni.

- Az országos mellékutak, és a gyűjtőutak mindkét oldalán gyalogjárdákat kell biztosítani az út kétoldali beépítése esetén. Amennyiben a fenti besorolású utak mentén egy oldali telekkiszolgálás történik, ott – a beépítés oldalán – egyoldali járda építése is megengedhető.

- A lakóutcákban a beépítéstől függetlenül egyoldali járda építése is elégséges.

- Az országos közúthálózati elemek mentén az autóbusz-megállóhelyeket öbölben kell elhelyezni.

- Új létesítmények esetén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához – a település sajátosságait figyelembe vevő közlekedési vizsgálat alapján megállapított helyi önkormányzati parkolási rendelet hiányában – legalább az OTÉK által előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken belül biztosítani.

- Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet-gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni a meglévők megtartása mellett.

- A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani.

KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI TERÜLETEK

21. §

(1) A közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani, az adott szabályozási szélességeken belül.

(2) A közcsatornába bevezethető vizek minőségét az OVH 209/2001. (X.26.) számú rendelete szabályozza.

(3) A nyílt vízfolyásokba történő felszíni vizek minőségi követelményeit az OVH 3/1984. számú rendelete szabályozza.

(4)

(5) Tűzrendészeti vonatkozásban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait be kell tartani.

(6)

(7) A tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen kell biztosítani, ennek érdekében a jelenleg – és a tervezett állapot szerint is – magánterület alatt vezetett közművezetékeket a közterületek alá helyezéssel ki kell váltani.

(8) A szennyvizek a zárt csatornahálózat kiépítéséig zárt szennyvíztározóba helyezendő el. A szennyvízcsatorna megépítése után legkésőbb két éven belül az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatorna rákötésre.

(9) A felszíni vízelvezetés a szűkebb utcákban zárt, megfelelő szélességű utcákban nyílt árkos módszerrel tervezendő.

(10) A létesülő közterületi elektromos és hírközlési hálózatokat az újonnan beépítendő lakóterületen belül földkábeles és légkábeles megoldással tervezendő.

(11) Transzformátorok elhelyezésének feltétele a közterületi megközelítési lehetőség.

(12) A gázvezetékek biztonsági övezetét az MSZ 7048/3 szabvány határozza meg, ami középnyomású gázvezetékek esetében DN 90 mm méretű, névleges átmérő alatt 4,0 (2,0) m, DN 90 mm felett 5,0 (2,5) m. A zárójelekben lévő távolságok védelemmel ellátott vezetékek esetében alkalmazhatók.

(13) A közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan a megfelelő ágazati előíráso-kat kell figyelembe venni.

(14) A villamos energia nagyfeszültségű hálózatának védőtávolságáról az MSZ 151-es számú szabvány rendelkezik.

(15) A gázvezeték védőtávolságait az MSZ 7048 számú szabvány határozza meg.

(16) A gáznyomásszabályzó állomások védőtávolságát az MSZ 11414-es szabvány tartalmazza. A védőtávolság középnyomású berendezéseknél közutak útpályájának szélétől és épületektől általában 5,0 m.

(17) A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) számára helyet a közlekedési és közműterületek szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

(18) Az építési tevékenység megkezdése előtt az érintett területen szükséges közműkiváltások során a használaton kívüli vezetéket el kell távolítani.

(19) A középnyomású hálózatról megtáplált házi nyomásszabályzókat az épületek udvarán, vagy az épületek alárendelt homlokzatán kell elhelyezni.

(20) A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.

(21)

(22)

(23) A regionális távközlési hálózat nyomvonalától a tengelytől mért 2-2 m-es védőtávolság betartandó.

(24) A már meglévő és újonnan beépítendő területeken a felszíni vízelvezetést meg kell oldani. A meglévő területen az elkészült felszíni vízrendezés szerint beépítendő területeken a RSZT-ben a módját meg kell határozni.

(25)

KÜLTERÜLET-SZABÁLYOZÁS, TÁJ, ZÖLDFELÜLET, KÖRNYEZETVÉDELEM HÉSZ - SZÖVEGJAVASLAT

ZÖLDTERÜLET

22. §

(1)	Zöldterület a szabályozási terven közparkként (Z-KP) lehatárolt, jellemzően állandóan növényzettel fedett közterület.

(2)	Közpark területén csak a játék, sport, pihenés, ismeretterjesztés és a terület fenntartási célját szolgáló építmények helyezhetők el. Mélygarázs (terepszint alatti parkoló) nem létesíthető. Közparkban vendéglátást szolgáló épület, építmény is elhelyezhető.

(3)	Közpark területén a beépíthetőség max. 2,  max. 4,5 m építménymagassággal. Közpark közhasználat elől elzárt területe az összterület max. 5%-a lehet.

(4)	Közpark területén az azt igénybe vevők számára szükséges gépkocsiparkoló csak terepszinten, fásítva, "zöldbeton" burkolattal létesíthető, max. a közpark területének 5%-án.

(5)	Közparkban építmény-elhelyezés, gépkocsi parkoló építés érdekében fakivágás nem, csak fa átültetés engedhető meg, ez utóbbi is csak kertészeti szakvélemény alapján.

(6)  Közpark területét érintően parképítéshez, létesítmény-elhelyezéshez kertépítészeti terv készítése is szükséges. A szokásos, rendszeres parkfenntartáson túli kertészeti tevékenység végzéséhez kertészeti szakterv, vagy szakvélemény is elegendő.

ERDŐTERÜLET

23. §

(1)	Erdőterület, a földhivatali nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott, ill. az erdőtörvény  és a vonatkozó rendeletek  alapján erdőnek minősülő, a szabályozási tervben erdőként (E) körülhatárolt és megjelölt, e célra szolgáló, illetve szánt terület.

(2)	Az erdőterület az építési használata szerint (épület, építmény elhelyezése szempontjából)

a)	védelmi (Ev)

- gazdasági (Eg)

rendeltetésű övezetekbe tartozik.

(3)	A szabályozási terven védelmi rendeltetésű erdőövezetként (Ev) szabályozott területen épület nem építhető.

(4)	Védelmi rendeltetésű erdőövezetben az OTÉK szerinti építmények is csak akkor létesíthetők, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják.

(5)	Gazdasági rendeltetésű erdőövezetként (Eg) szabályozott erdőterületen, az erdőtörvény előírásait is figyelembe véve, csak a fa- vagy szaporítóanyag-termeléshez, vadgazdálkodáshoz erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el a következő feltételekkel:

Beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000 m2)

Beépítési mód: szabadon álló

Beépítettség (maximum): 0,5 %

Építménymagasság (maximum): 4,5 m

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

24. §

(1)	A mezőgazdasági terület (M) a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését is figyelembe kell venni. Mezőgazdasági területen csak tájba illő, magastetős, maximum 45 tetőhajlásszögű épület létesíthető. Épületcsoportnál azonos tetőkialakítást kell alkalmazni.

- A mezőgazdasági terület övezeteiben jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő lakó és gazdasági épületek a kialakult beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben egyéb hatósági előírásoknak megfelelnek), illetve - ha jelen előírásokban foglaltak és a megengedett beépítési százalék azt lehetővé teszi – alapterületük bővíthető, illetve az érintett telken új épület is létesíthető.

- A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következő övezetekbe tartozik:

a)	általános mezőgazdasági terület övezete (Má)

b)	korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetei (Mko-1, Mko-2))

(4)	Általános mezőgazdasági terület övezetébe (Má) jellemzően az árutermelő mezőgazdasági területek (jellemzően szántók) tartoznak. Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás és a mezőgazdasági szolgáltatás gazdasági építményei, továbbá lakóépület helyezhető el.

4.1	Az általános mezőgazdasági terület övezetében az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

-	Beépíthető telek területe szántó művelési ág esetén:

lakóépület + gazdasági épület:	min.20 ha (200 000 m2)

gazdasági épület:	                     min. 5 ha (50 000 m2)

-	Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, kert  művelési ág esetén:

lakóépület + gazdasági épület:	min. 8 ha (80 000 m2)

gazdasági épület:	                     min. 2 ha (20 000 m2)

-	Beépítettség: max. 3%, de gazdasági épület(ek) összalapterülete telkenként max. 1000 m2, a lakóépület alapterülete max. 300 m2 lehet.

-	Építménymagasság: max. 5,5 m

(ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani)

-   Beépítési mód: szabadonálló

-   Előkert, hátsókert: min. 10 m.

-   Telekszélesség az építési helyen: min. 30 m

4.2	Az övezetben nagy létszámú állattartás   létesítménye, telephelye belterülethez, lakóterülethez 500 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 100 m-nél közelebb nem létesíthető. Hígtrágyás rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy ha az nem jár együtt szabadtéri trágyalégyüjtő létesítésével.

(5)	A korlátozott használatú mezőgazdasági területbe (Mko) a jellemzően a természetes és természetközeli állapotú, a felszíni és felszín alatt vizek védelmét, valamint ökológiai hálózati elemként a természet- és tájvédelmet is szolgáló területrészek (Mko-1 jelű övezet, valamint a távlati belterületi fejlesztésre szánt területek (Mko-2 jelű övezet) tartoznak.

5.1   Az Mko-1 övezetben a gyep (rét, legelő), nádas, mocsár, vízállásos földhivatali besorolású telkek művelési ága nem változtatható meg (építmény-elhelyezés területigényét kivéve).

Mko-1 övezetben elhelyezhető épületek (funkció alapján):

- lakóépület nem építhető

- gazdasági épületként csak a gyepterületek művelésével (pl. szénatároló), a legeltetéses állattartással (istálló, karám) kapcsolatos építmény építhető

- kivételesen elhelyezhető a természetvédelmi bemutatást és kezelést szolgáló épület és a sportolási célú állattartást (lovaglás) szolgáló istállóépület is.

- nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető, hígtrágyás rendszerű állattartás nem folytatható

- Beépítés részletes előírásai:

- A gazdasági ill. természetvédelmi, sportolási állattartási célokat szolgáló épülettel beépíthető telek nagysága: min. 8 ha (80 000 m2)

- Beépítettség:	max. 0,5%, de  telkenként max. 300 m2 összalapterületű épület (telkenként max. 2) építhető, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő, magas tetős, földszintes kialakítással.

- Építménymagasság: max. 3,5 m

- Beépítési mód: szabadonálló

- Előkert: min. 10 m, oldalkert min. 3 m.

-

- Az épületnek élő vízfolyás, tó partjától, forrástól min. 50 m távolságra kell lennie.

5.2.  A korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mko-2 jelű övezetébe a távlati belterületi fejlesztésre (beépítésre szánt területek kialakítására) szánt területrészek tartoznak. Az övezetben a földterületek mezőgazdasági művelése továbbra is folytatható, az építmények elhelyezésére vonatkozóan pedig az alábbi szabályok érvényesek:

Épület és létesítmény elhelyezés lehetőségei Mko-2 övezetben (funkció alapján):

- gazdasági épület és egyéb építmény annak figyelembevételével építhető,

hogy a fejlesztések megvalósulásával azok külön kártérítés nélküli elbontás rendelhető el.

-  lakóépület nem építhető

- mezőgazdasági birtokközpont és nagylétszámú állattartó telep nem alakítható ki.

Beépítés részletes előírásai:

- Beépíthető telek területe szántó, kert, művelési ág esetén:

min. 5 ha (50 000 m2)

- Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös művelési ág, és intenzív kertészeti

hasznosítás (pl. fóliás, v. üvegházas termesztés) esetén:

min. 1 ha (10 000 m2)

- Építménymagasság: max. 5,5 m

- Beépítési mód: szabadonálló

- Előkert, hátsókert: min. 10 m.

- Mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítás előírásai

6.1. Sárszentágota község közigazgatási területén az OTÉK 29.§ (5)-(8) bekezdései, ill. az OTÉK 1.sz Melléklet 55/A pontja figyelembe vételével mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítható

6.2. A birtoktest szükséges minimális területi kiterjedése 15 ha, de a birtokközpont kialakítása a művelési ágakat és az azok által elfoglalt telekterületet figyelembe véve csak az alábbiakat figyelembe véve történhet:

- Csak gyep művelési ágú területek esetén legalább 50 ha összterület szükséges

- Csak szántó művelési ágú területek esetén legalább 25 ha összterület szükséges

- Csak kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő (illetve ezek együttesen) művelési ágak esetében legalább 15 ha összterület szükséges.

Vegyesen lévő művelési ágak esetén birtokközpont csak akkor létesíthető, ha az összterületből az egyes művelési ágú részek elérik a fentebbi kiterjedést, vagy

- Szántó és gyep vegyesen: min 40 ha összterületű, melyből legalább 10 ha szántó.

- Szántó és kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő (illetve ezek együttesen) vegyesen: min 25 ha összterületű, melyből legalább 5 ha kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő.

- Gyep és kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő (illetve ezek együttesen) vegyesen: min 40 ha összterület, melyből legalább 5 ha kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő.

6.3. A birtokközpont telke legalább 1 ha (10000 m2) legyen, beépítettsége max. 30 % lehet és a telek min. 45 %-át zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani.

6.4. A birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhető, de annak alapterülete max. 300 m2, építménymagasága max. 4,5 m lehet.

6.5. A birtokközpont telkén a gazdasági épületek építménymagassága max. 4,5 m, kivételesen – technológia, funkció által indokoltan – max. 7,5 m lehet.

6.6. Birtokközpont, kiegészítő központ korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület övezetében nem alakítható ki.

6.7. Kiegészítő központ kialakítására is a fenti előírások vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy kiegészítő központ már legalább 3000 m2 kiterjedésű telken is létesíthető, de kiegészítő központ területén lakóépület nem építhető.

6.8. Birtokközpont, kiegészítő központ területén nagy létszámú állattartás  létesítménye, telephelye belterülethez, lakóterülethez 500 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 100 m-nél közelebb nem létesíthető. Hígtrágyás rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy ha az nem jár együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyüjtő létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével. Az állattartásnál figyelembe veendők a  Korm. rendeletnek az előírásai is.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

25. §

(1)	A vízgazdálkodással kapcsolatos (vízmedrek, vízmű,), szabályozási terven jelölt terület (V),  egy övezetként kerül szabályozásra.

(2)	A területen csak a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények helyezhetők el, figyelembe véve a vízügyi jogszabályok rendelkezéseit is. Horgásztanya és hasonló (üdülési, szabadidő-eltöltési) funkciójú épületek építmények nem építhetők.

HELYI ÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TELEPÜLÉSKÉPI,

HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

26. §.

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az épített, és természeti környezet védelméről önálló rendeletet nem alkotott, ezért ebben a fejezetben kerülnek a legfontosabb elvek rögzítésre.

(2) A védelem alapvető célkitűzése a hagyomány és az örökség településszintű fejlesztése a kor és hely településszerkezetbe való beleillesztése. A helyi értékvédelem fő eleme a táj és az épített környezet kialakult összhangjának megőrzése, fejlesztése.

(3) A település arculatát meghatározó úthálózatot, közterületeket, beépítési módokat meg kell tartani. Az újonnan beépítendő területeket szervesen kapcsolni kell a meglévő hálózatokhoz, azok fejlesztését is javítandó.

(4) A településközpont vegyes területen különösen a templom, iskola környezetében a kialakult építészeti és zöldterületi értékek megóvandók, fejlesztendők. A már kiépített közterületek fásítással, parkosítással esztétikusabbá teendők. Az új építmények illeszkedjenek az építészetileg kialakult faluképhez.

(5) Védettségek

Védendő régészeti terület nincs.

Műemlék épület nincs.

Helyi értékvédelemre érdemes létesítmény

-RK Plébániatemplom Szt. Ágota

A templom környékét különleges területként kezeltük.

-Volt kúria jelenleg általános iskola

-Erkel Ferenc utcai kőkereszt

-Magtár

(6)

ZÖLDFELFÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM

27. §

(1)	A közterületi zöldfelületek (közparkok, fasorok, közlekedési területek zöldfelületei) növényállománya lehetőség szerint maximálisan védendő. Ültetés, növénycsere, áttelepítés, visszavágás, fa csonkolása, esetleg kivágása csak kertészeti szakvélemény, kertépítészeti terv alapján végzett munkálatok során, illetve kertészeti fenntartás, felújítás esetén történhet. Fakivágás, csonkolás engedélyezhető még közvetlen baleset- (vagy élet-) veszély elhárítása érdekében és a fa biológiai pusztulása esetén.

(2)	Közparkokat, utcai fasorokat, továbbá közintézmények kertjeit, valamint a temetőket és kegyeleti parkokat érintő beavatkozások (létesítés, felújítás, rekonstrukció, átépítés stb.) csak kertépítészeti terv, vagy növénytelepítési, ültetési terv alapján végezhetők.

(3)	A községben a közterületi zöldfelületek, továbbá műemléki védelem, vagy helyi értékvédelem alatt álló épületek telkein, műemléki környezethez tartozó telkeken lévő növényzet, fa károsodásával járó tevékenység esetén - a helyi önkormányzat által előírható pótlási kötelezettségen túl - fapótlási díj állapítható meg a károkozó terhére akkor is, ha a tevékenységet egyébként engedéllyel végzi.

(4)	Közterületen és közintézményekben csak fásított parkolók létesíthetők és tarthatók fenn. Túlkoros fának a többször iskolázott, min. 8 éves fa számít.

(5)	Újonnan nyitott utcákban legalább egyoldali utcafásítást kell telepíteni kertészeti növénytelepítési (faültetési) terv alapján.

(6)	Természeti, műemléki védelem, helyi értékvédelem alapján védettnek minősülő telek, esetében az építési engedélyezési terv kötelező részét képezi az érintett telekre készített olyan kertépítészeti és tereprendezési terv is, amely feltünteti a meglévő növényállományt, az esetlegesen kivágásra javasolt fákat és cserjéket (faj-, kor- és értékmeghatározással), továbbá a tervezett állapotot, tereprende-

zés esetén pedig az összes érintett telekkel és a közterülettel kapcsolatban a

vízelvezetési megoldási javaslatot.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

28. §

(1) Általános előírások

- Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű káros hatást a környezetükre.

A terhelési határértékek zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem, radioaktivitás, a levegő tisztaságának védelme és a vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni.

- A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekre, beruházásokra magasabb rendű jogszabályok alapján előzetes vagy részletes környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni

- Beépítési feltételek:

A telken a szabályozási előírásoknak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha

- a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia-, ivóvízellátás     biztosított,

- a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, vagy ártalommentes elhelyezése megoldott,

- a használat során keletkező hulladék elszállítása, ártalmatlanítása biztosított, illetőleg házilagos komposztálásának lehetősége biztosított

- az építmény és a tervezett tevékenység nem befolyásolja károsan a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, és a levegő tisztaságát és nem okoz káros zaj és rezgésterhelést.

- Levegőtisztaság-védelem

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból a kibocsátási (emisszió) illetve a légszennyezettségi (immisszió) határértékek az idevonatkozó rendelet szerint veendők figyelembe.

- Sárszentágota területe a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

- A község területén hulladék nyílt téri, vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése (kis mennyiségű háztartási papír és fahulladék kivételével), továbbá veszélyes hulladék égetése (vagy más formában történő ártalmatlanítása) nem engedhető meg.

- Új nagy létszámú állattartás létesítménye, telephelye, továbbá egyéb, jelentős levegőterhelést okozó és bűzős tevékenységet végző létesítmények belterülethez, lakóterülethez 500 m-nél, illetve a környezeti engedélyben meghatározott védőtávolságnál közelebb nem létesíthetők.

- Gázenergia felhasználása esetén utcafronton parapet konvektorok alkalmazása egészségügyi szempontból nem engedélyezhető.

- A telektulajdonosok kötelezettsége, hogy a telket az allergén hatású növényektől (különösen a parlagfűtől) mentesen tartsa.

(3 )Zaj és rezgés elleni védelem

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a figyelembe veendő zaj és rezgésterhelési határértékeket az idevonatkozó rendeletek tartalmazzák.

(4)Hulladékgazdálkodás

- A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a mindenkor érvényben lévő önkormányzati köztisztasági rendeletben előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani.  Folyékony fázisú veszélyes hulladék közcsatornába nem engedhető. A települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények az EüM r. alapján veendők figyelembe.

- A község területén törmeléklerakás is csak környezetvédelmi hatósági engedéllyel végezhető.

- A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, szállítását, ártalmatlanítását, hasznosítását a mindenkor érvényben lévő magasabb szintű jogszabályban előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani

- A szippantott kommunális szennyvizek leürítése csak a hatóságilag engedélyezett fogadóállomásokon, helyeken lehetséges.

(5)Talaj (föld) védelem

- Talajvédelmi érdekből a létesítmények építése során a talaj felső humuszos rétegét (min. 20 cm) el kell különíteni (deponálás) és újrahasznosításáról (pl. a terület zöldfelületeinek létesítésénél) gondoskodni kell.

- A be nem épített telkeknek, illetve a telkek zöldfelületeinek allergiakeltő gyomnövényektől (különösen a parlagfűtől) való megóvása a tulajdonosok kötelessége.

- Nem burkolt felületeken hulladék, illetve útsózási és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el.

- Területek feltöltése csak engedély alapján, szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, homok, esetleg építési törmelék) történhet.

(6) Vizek védelme

- A keletkező szennyvizet csatornahálózatba kell vezetni, ameddig erre nincs lehetőség, csak zárt rendszerű szennyvíztárolók létesítése engedélyezhető.

- Az élővizeket terhelő szennyező üzemi vízkibocsátásoknál - a technológiai fegyelem betartása mellett - a vizeket kezelni, tisztítani kell.

- Élővízbe illetve közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani a mindenkor érvényes felsőbb szintű jogszabályok szerint.

- A meglévő és távlati vízbázisok védelmét biztosítani kell

- Az utak szilárd burkolattal történő ellátásával egy időben a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani.

- A felszín alatti vizek védelme szempontból a község területe „érzékeny” besorolású.

#### TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

#### 29. §

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKBEN ÉRVÉNYES

KÖRNYEZETTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK

30. §

VÉDŐTÁVOLSÁGBÓL ADÓDÓ ÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK KÜLTERÜLETEN

ILLETVE, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEN

31. §

- Országos főút (63 sz. út) külterületi szakasza mellett az út tengelytávolságától számított 100-100 m, egyéb országos közút mellett 50-50 m, vasút mentén 50-50 m védőtávolság érvényes, melyen belül építmény elhelyezéséhez a közút, ill. a vasút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

- Nagynyomású gázvezeték, nagyfeszültségű villamos távvezeték felsőbb szintű jogszabályokban meghatározott kiterjedésű védősávjaiban építési korlátozás érvényes, itt létesítmény kialakítási igénye esetén az üzemeltetővel egyeztetni szükséges.

HELYI KÖZÚT CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ LEJEGYZÉS

32. §

ÚTÉPÍTÉS ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

33. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. §

  - Jelen helyi építési szabályzat kihirdetésének napján lép hatályba, a rendelkezéseit ettől az időponttól alkalmazni kell.

  - Ezzel egyidejűleg a helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. (IX. 20.) számú Rendelet hatályát veszti.

Baranyák István s.k.			Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna s.k.

polgármester					         jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárszentágota, 2008. március 12.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2008. március 20.

Sárszentágota, 2008. március 20.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2016. november 4.

Sárszentágota, 2016. november 4.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna

jegyző

# Footnotes

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Módosította a 10/2008. (X.8.) számú KT. rendelet. Hatályba lépés ideje: 2008. XI.1

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát vesztette 2016. október 1. napján.